## Slide 1: Discussion
菰田

## Slide 2: 近況報告
研究構想について
線形代数を用いた学習モデル
形態素解析ライブラリの試用
Kinectの試用

## Slide 3: 研究構想
卒業研究
  物体移動動作の目標位置と他の物体との相対位置を推定
夢
  言って聞かせたり，見せるだけで，様々な動作を
  気を利かせつつ学習してくれる汎用ロボット

## Slide 4
汎用ロボット
複雑な動作が
扱える
効率よく学習ができる
不要な情報を
見分けられる
連続で動的な
動作の学習
多様な特徴量
動作プリミティブの
系列の学習
能動学習
注目する環境の
指定
タスク類似性
誤教示排除
探索範囲制限
現状
？？？

## Slide 5: 線形代数を用いた学習モデル
従来のモデル
  目標位置 = 観点 + 初期状態
  観点 = 参照点 + 座標系
  参照点 = 空間位置 + 物体位置 + 重心位置
  座標系 = 恒等座標 + 初期位置方向 + 他物体位置方向
問題点
  煩雑
  網羅的か疑問

## Slide 6: 線形代数を用いた学習モデル
各動作において、教示動作は以下のように与えた
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
これらはすべて，環境中の全特徴量の
線形和で表されている．
→連立方程式で推定可能

## Slide 7: 線形代数を用いた学習モデル
例：時計回りに赤，緑，青と並べる

## Slide 11
問題点
  教示データ数 > 特徴量数
  教示誤差の影響

## Slide 12: 教示誤差の影響
教示誤差,再現誤差はこのような関係がある
↓
分かったこと
  再現誤差は既知の教示データと未知の教示誤差の積
  教示誤差が十分小さければ再現誤差も小さい
  →有効な手法である

## Slide 13: 今後の展望
線形代数モデルの考察
  教示誤差と再現誤差の関係性
形態素解析を利用した動作学習
関連研究サーベイ

## Slide 14: 2016/ 3/ 8 ～ 2016/ 3/23
線形代数モデルでの実験
  誤差の方程式について
  SOINNを併用

## Slide 15: 線形代数モデルについて
再現誤差と教示誤差の関係
教示誤差の定義
再現誤差は平均を取るとゼロになるか？

## Slide 16: 再現誤差の収束性
手計算ではわからなかったので実験
  :教示データ（8次元，各要素0～200のランダムな整数)
  :教示誤差(ガウス分布に従う)
データ量と再現誤差のノルムの平均をグラフ化

## Slide 17: 再現誤差の収束性
Chart: 
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000
再現誤差 | 0.064406 | 0.02185 | 0.0057376 | 0.0044602 | 0.022581 | 0.0079771 | 0.0040901 | 0.0013229
再現誤差にも平均に対する収束性
  平均を取る方法は妥当であると考えられる

## Slide 18: 学習フロー
教示データdim個を選択し，
前行列,後行列を作る
正則？
?

## Slide 19: うまくいかない理由
まれに出現する外れ値に大きな影響を受けている
大きな外れ値はまれであり，それ以外を用いた平均ならうまく学習できる
SOINNを用いて外れ値を取り除けばうまく行く？

## Slide 20: 修正した学習フロー
教示データdim個を選択し，
前行列,後行列を作る
正則？
OINN.inputSignal()
?

## Slide 21: 結果
SOINNで外れ値を除去することでうまく学習できている

## Slide 22: 今後の展望
学習データが少ない時の近似法について考察
  主成分分析
  特徴量の組み合わせ
SOINNが有効な時とそうでない時

## Slide 23: ～2016/ 4/25
近況報告
  遺伝的アルゴリズムの試用
  最急降下法を試用

## Slide 24: 最急降下法
充分なデータが存在する場合，SOINN+連立方程式の手法が成功
データが少ない場合（連立方程式が解けない場合）の推定手法として，最急降下法を試用

## Slide 25: 実験
充分なデータの場合
閾値 | 学習時間
100 | 7514.861
10 | 12181.88
1 | 17934.34
0.1 | ∞