## Slide 1: 一つ以上の参照点を考慮した物体移動動作の学習と再現に関する研究
12_06181 菰田 徹也
Notes: それでは，「一つ以上の参照点を考慮した物体移動動作の学習と再現に関する研究」というタイトルで，わたくし情報工学科4年の菰田が発表いたします．

## Slide 2: 研究背景
人の生活環境で活躍する汎用ロボットの実現に期待
「動作を見せて学習」には2つの課題
  「何を」したのか
  「どうやって」したのか
お冷ください
動作意図理解
・「客の前に運ぶ」を理解
・「前」なのか
「左」なのか
模倣学習，GPSなど
・「テーブルの避け方」などを理解
・目標位置は既知
教示動作
“何を”
“どうやって”
Notes: 近年のロボット技術の発展に伴い，人間の生活環境で活動できる汎用ロボットの実現が期待されるようになりました．
そのようなロボットには，人間が目の前で動作を見せるだけでその動作を学習し，再現できるような能力が備わっていることが望ましく，近年，その実現を目標としたさまざまな研究が行われています．
教示された動作から学習しなければならない項目として，「何をしたか」の学習と，「どうやってしたか」の学習の二つがあげられます．
例えば，飲食店で働くロボットに「お冷を運ぶ」動作を学習させることを考えます．教示動作として，「お冷ください」といった客の前に水の入ったコップを持って行く動作を見せたとき，結果として客の左にコップが置かれていますが，「客の左が最終位置なのか」 「左であることは重要なのか，近くにおけばいいのか」 「テーブルの手前であることは重要なのか」など，動作が「最終的に達成すべき項目」を学習するのが「何をしたのか」の学習，「障害物であるテーブルの位置に対してこのような軌道で回避している」など，「項目の達成の仕方」を学習するのが「どうやってしたか」の学習ということになります．
「どうやってしたか」の学習に関するアプローチとして，GPS（一般問題解決）や模倣学習といったものが挙げられます．

## Slide 3: 研究背景
「何を」したのか に着目
教示動作から，目標位置の決定方法を学習
お冷ください
動作意図理解
・「客の前に運ぶ」を理解
・「前」なのか
「左」なのか
模倣学習，GPSなど
・「テーブルの避け方」などを理解
・目標位置は既知
教示動作
“何を”
“どうやって”
Notes: が，本研究では「何をしたか」の学習について，すなわち，教示された物体移動動作の目標位置がどのように決定するのかを学習し，再現する手法に焦点を当てて研究を行いました．

## Slide 4: 関連研究 [Sugiura , 2011]
目標位置 = 参照点 + 変位
  参照点 ：目標位置決定の基準点
  変位 ：参照点を原点とした座標位置
コップを
客の近く
客の
近く
お冷ください
動作命令
目標位置
参照点
変位
コップを…
教示動作
Notes: 目標位置の決定法の学習に関する関連研究では，目標位置を基準となる参照点と，参照点に対する変位の対として学習する手法が提案されています．
例えば先ほどの例では，「お冷を運ぶ」という動作に対して，「客」が参照点，「近く」が変位であり，この二つを組み合わせた「客の近く」というのが目標位置であると学習します．

## Slide 5: 関連研究
参照点
= 物体位置 + 画面上の特定位置
座標系
= 画面に平行 + 初期位置方向
複数の物体の位置関係を考慮した動作
の学習ができない
Notes: 関連研究では環境中のそれぞれの物体の位置を参照点の候補とし，変位の候補として数種類の座標系を設定し，教示動作を最もよく表す参照点と座標系の対を探索することで動作を学習していますが，この手法だと動作の目標位置決定に二つ以上の物体の位置を考慮することができず，複数の物体の相対的な位置関係を考慮した動作の学習ができないことが問題として挙げられます

## Slide 6: 提案手法
参照点
= 物体位置 + 画面上の特定位置 + 重心位置
座標系
= 画面に平行 + 初期位置方向 + 他物体方向
複数の物体の位置関係を考慮した動作
の学習が可能に
Notes: この問題を解決するため，提案手法では参照点の候補に，新たに二つ以上の物体間の重心位置を採用しました．その理由は，重心位置には複数の物体の位置に関する情報が含まれていると判断し，重心位置を参照点とすることでそれらの相対位置を考慮できると考えたためです．
またそれに伴い，座標系の種類も追加しました．

## Slide 7: 実験
実験環境
  2次元空間
  トラジェクタ（赤）
  他オブジェクト（青，橙，黄，緑）
    既知:
      オブジェクトの数，種類，座標
      参照点，座標系の候補
    未知:
      各動作における参照点と座標系
Notes: 提案手法の有効性を検証するため，提案手法を用いた，動作の再現と識別の実験を行いました．実験環境はこのようになっており，被移動物体，トラジェクタである赤い物体と，位置決定に関わる４つの他物体が存在する環境を想定しました．

## Slide 8: 動作再現実験
以下の6動作を教示動作から学習し，再現
  : 赤を中央に動かす
  : 赤を青の右に動かす
  : 赤を橙に近づける
  : 赤を緑から遠ざける
  : 等間隔に赤黄青と並べる
  : 時計回りに赤緑青と並べる
成功: 参照点と座標系が適切に選ばれる
教示時の誤差が再現成功率に与える影響をグラフ化
Notes: まず，学習させた動作を再現させる実験を行いました．
実験に使用したのはこの6つの動作です．特に５番目の等間隔に並べるものと，６番目の時計回りに並べるものは二つ以上の物体位置を考慮しなければ学習できず，既存手法では学習できないと考えられる動作となります．

## Slide 9: 結果
Chart: Teaching error[unit of the map]
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.96 | 1 | 0.98 | 1
T2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.74 | 0.82 | 0.8 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.58 | 0.6
T3 | 1 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1 | 1 | 0.94 | 0.98
T4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.92
T5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.82 | 0.9 | 0.74 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.6
T6 | 1 | 0.96 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 0.9 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.78
・複数の物体位置を考慮する, が学習できている
・教示時の誤差が大きい場合，再現精度が低下している
Notes: こちらが実験の結果となります．
縦軸が動作再現の成功率を表します．横軸は学習時の誤差，すなわち学習データの精度を表しており，横軸の値が小さいほど正確なデータを用いて学習した結果ということになります．この結果から，５番，６番を含むすべての動作において，十分に正確な教示動作を用いることで学習，再現が適切に行えていることが分かり，複数の物体間の相対的な位置関係を考慮した動作が学習できていることが分かります．

## Slide 10: 動作識別実験
学習済みの動作から，例示動作を識別
成功: 例示動作の動作名を適切に回答する
未学習動作も例示
  未学習動作と判断した場合は「未学習」と回答
お冷を運んだ
Notes: 次に，事前に学習させた複数の動作のうち，次に見せる動作がどの動作であるかを識別する実験を行いました．
識別対象は先ほどと同様の6動作に加え，学習していないランダムな動作でも行いました．例示された動作が学習済みの動作であると判断した場合はその動作名，未学習動作であると判断した場合は未学習であると回答し，その正答率を求めました．

## Slide 11: 結果
動作名 | 正答率
: 赤を中央に動かす | 0.97
: 赤を青の右に動かす | 0.98
: 赤を橙に近づける | 0.93
: 赤を緑から遠ざける | 0.97
: 等間隔に赤黄青と並べる | 0.97
: 時計回りに赤緑青と並べる | 0.98
未学習動作 | 0.90
動作名 | 正答率
 | 0.97
 | 0.98
 | 0.93
 | 0.97
 | 0.97
 | 0.98
未学習動作 | 0.90
・高い精度で動作名の識別ができている
・高い精度で既学習動作と未学習動作との判別ができている
Notes: その結果がこちらになります．
この結果から，どの動作に関しても高い精度で識別ができていることが分かりました．また，未学習動作の識別も高い精度で行えていることから，既学習動作と未学習動作の判別も適切に行えていることが分かりました．

## Slide 12: 結果
誤識別の例
Notes: これらは識別に失敗した例になります．矢印は例示動作のトラジェクタの目標位置を指しています．
左は赤を橙に近づけるという動作を，黄色の右に動かす動作だと誤って識別したものです．このように識別に失敗した動作はどれも人間にとっても識別が難しいものとなっていました．

## Slide 13: 今後の課題
より高度に
  動作プリミティブ系列の学習
  注視する範囲を制限
より一般的に
  より多様な特徴量（形，色，大きさなど）を考慮
  目標状態が複数想定できる動作の学習
より便利に
  誤教示動作を学習時に無視
  言語処理を併用
Notes: 今後の課題としては，今回扱った動作は状態の前後関係の遷移と定義した単純なものであったため，時間変化を取り入れてより高度な動作の学習を行う手法について考察したいと考えています．また今回扱った位置情報以外にも，物体の形状や向きなど一般的な特徴量を考慮して学習できる手法についても考察していきたいと考えております．

## Slide 14: 参考文献
Shuonan Dong , and Brian Williams , "Learning and recognition of hybrid manipulation motions in variable environments using probabilistic flow tubes" , International Journal of Social Robotics 4.4 : 357-368 , 2012
Sugiura Koumei , Iwahashi Naoto , Kashioka Hideki and Nakamura Satoshi , "Learning, generation and recognition of motions by reference-point-dependent probabilistic models" Advanced Robotics 25.6-7 : 825-848 , 2011
Sylvain Calinon , Tohid Alizadeh and Darwin G. Caldwell , "On improving the extrapolation capability of task-parameterized movement models" , IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) , 2013
V. Krueger , D. L. Herzog , S. Baby, A. Ude and D. Kragic , “Learning actions from observations: Primitive-based modeling and grammar” , IEEE Robotics and Automation Magazine , vol. 17,no. 2, pp. 30–43 , 2010
Matsubara Takamitsu , Sang-Ho Hyon and Morimoto Jun , "Learning parametric dynamic movement primitives from multiple demonstrations" , Neural Networks 24.5 : 493-500 , 2011
Jonas Koenemann , Felix Burget and Maren Bennewitz , "Real-time imitation of human whole-body motions by humanoids" , IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) , 2014
Stefan Schaal , "Dynamic movement primitives-a framework for motor control in humans and humanoid robotics" , Adaptive Motion of Animals and Machines. Springer Tokyo , 261-280 , 2006
Brenna D. Argall , Sonia Chernova , Manuela Veloso , Brett Browning , "A survey of robot learning from demonstration" , Robotics and autonomous systems 57.5 : 469-483 2009
Notes: 以上で発表を終わります．
ご清聴ありがとうございました．

## Slide 15
Notes: 想定される質問
・重心位置の中には，どの物体が重心位置に対してどこにいるかという情報が入っていないが，問題はないか
→重心位置という参照点に対する位置情報は「変位」として学習します．それは参照点ではなく座標系の置き方に対応させます．そのため提案手法では，重心位置に対する他物体の位置を考慮した座標系を新たに採用しています．
・

## Slide 16: appendix

## Slide 17: 関連研究
動作
= あらかじめ準備された軌跡プリミティブの列
[Dong 2012]
→想定外の動作を扱えない
動作意図
= 特定の物体の位置
+ 座標系
[Sugiura 2011]
→複数の物体の位置関係を考慮した動作を扱えない
（例：椅子を等間隔に並べる等）

## Slide 18: 例: 丸を四角に近づける
参照点: 四角 座標系: 初期位置方向 で表せる

## Slide 19: 例: 等間隔に丸,四角,三角と並べる
参照点: 重心 座標系: 三角位置方向 で表せる

## Slide 21: 動作再現実験追記
目標位置 = 参照点 + 変位
変位 = 座標系(変換行列) + 正規化の有無
: 正規化後のベクトルの長さ
  大きいほど 正規化なし の動作を学習しやすい
  小さいほど 正規化あり の動作を学習しやすい

## Slide 22: 動作再現実験追記

## Slide 23: 実験条件
各動作において、教示動作は以下のように与えた
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
ガウス誤差とは、ガウス分布に従う誤差。
（分散は各実験によって異なる）

## Slide 24: 結果
Chart: 赤を青の右に移動する
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0 | 0.44142 | 1.4848 | 1.1813 | 1.365 | 2.46 | 1.7398 | 1.3813 | 1.9557 | 1.8723 | 1.9861 | 2.7208 | 2.3555 | 42.5921 | 22.4925 | 3.5546 | 3.6913 | 3.0249 | 2.5249 | 3.1868 | 3.7552
 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.72361 | 0.64142 | 1.6641 | 1.7906 | 2.5975 | 0.9 | 2.6428 | 14.9105 | 1.4543 | 15.6854 | 3.4405 | 13.9012 | 2.6149 | 3.6178 | 3.1654 | 3.4203 | 3.5499 | 3.3017
 | 0 | 0.3 | 0.64142 | 1.0414 | 1.6906 | 0.88284 | 1.5064 | 1.6389 | 2.2557 | 2.8576 | 2.4782 | 2.583 | 1.9243 | 1.8483 | 3.2999 | 2.8746 | 2.2237 | 2.8621 | 3.8985 | 22.5232 | 2.938
 | 0 | 0.2 | 0.66503 | 0.52361 | 1.7291 | 1.2657 | 1.6236 | 1.7759 | 2.9039 | 2.3398 | 2.8561 | 2.5693 | 1.8473 | 3.7406 | 2.8543 | 2.983 | 3.243 | 3.4593 | 2.811 | 3.6807 | 18.4649
 | 0 | 0.64142 | 0.6 | 1.6848 | 0.9 | 1.6537 | 2.5252 | 2.1129 | 2.4188 | 19.8774 | 2.4714 | 2.6686 | 3.1049 | 2.9792 | 1.8645 | 14.9285 | 15.3629 | 1.8458 | 4.0337 | 4.3767 | 3.9065
 | 0 | 0.24142 | 0.44142 | 1.8372 | 1.0886 | 0.83006 | 1.7418 | 2.1139 | 1.7813 | 2.0779 | 1.824 | 2.2837 | 31.2219 | 1.967 | 2.2398 | 1.8562 | 1.8957 | 3.0781 | 15.8608 | 3.7309 | 4.6706
 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.54142 | 1.3405 | 2.0784 | 1.4188 | 1.7385 | 2.222 | 1.6952 | 1.9708 | 1.5252 | 18.31 | 2.084 | 18.6982 | 28.6866 | 3.6226 | 18.6544 | 3.6205 | 3.4081 | 62.8746
 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.62361 | 1.8055 | 2.0805 | 1.3136 | 1.6398 | 1.8578 | 1.9903 | 1.9492 | 21.3861 | 3.1042 | 3.331 | 3.258 | 2.8558 | 12.642 | 2.8398 | 3.0272 | 4.0534 | 3.5035
 | 0 | 0.1 | 1.3828 | 0.76503 | 1.0414 | 0.74142 | 2.7951 | 2.0126 | 10.1254 | 2.7154 | 2.3906 | 2.9566 | 3.8366 | 2.3126 | 2.4275 | 2.2424 | 20.2244 | 2.9034 | 3.0082 | 32.9999 | 43.1619
 | 0 | 0.1 | 0.84142 | 1.3122 | 1.1813 | 1.5301 | 1.7071 | 1.887 | 15.9272 | 17.5623 | 3.0524 | 2.8685 | 18.213 | 16.7346 | 26.4526 | 15.0081 | 2.9307 | 2.6049 | 5.0278 | 59.3114 | 67.6282
 | 0 | 0.64721 | 0.56503 | 0.84142 | 1.3715 | 1.5227 | 1.3886 | 1.9301 | 1.9708 | 1.8537 | 1.4715 | 2.0521 | 3.0036 | 29.4919 | 21.4399 | 2.5955 | 3.1727 | 1.8971 | 4.0075 | 24.2124 | 20.8403
 | 0 | 0.5 | 1.0414 | 1.2 | 1.7359 | 2.1113 | 1.3162 | 1.6307 | 2.8117 | 24.1401 | 1.7405 | 2.9216 | 2.6357 | 2.8596 | 2.6467 | 2.1799 | 52.0055 | 31.4733 | 3.4207 | 19.0174 | 3.1832
Chart: 赤を中央に移動する
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0 | 0.3 | 0.96503 | 1 | 1.0243 | 1.1479 | 2.3581 | 2.0521 | 2.2272 | 3.4219 | 3.4163 | 3.5437 | 2.9249 | 2.2463 | 1.9619 | 3.3389 | 4.8307 | 2.9289 | 3.9522 | 3.5464 | 3.8952
 | 0 | 0.3 | 0.86503 | 1.265 | 0.93983 | 1.866 | 1.8773 | 1.1243 | 1.8343 | 2.6682 | 2.3877 | 1.6857 | 2.8324 | 2.4361 | 2.3178 | 2.7232 | 3.6371 | 4.378 | 5.4247 | 2.5081 | 3.9929
 | 0 | 0.2 | 0.64142 | 1.4828 | 0.96503 | 2.1211 | 1.2715 | 1.7405 | 2.1334 | 2.2483 | 1.5641 | 2.1886 | 3.2093 | 2.9358 | 2.6275 | 3.2719 | 2.5445 | 4.4557 | 2.765 | 3.3837 | 3.0801
 | 0 | 0.4 | 1.065 | 0.82426 | 0.78284 | 2.6552 | 1.8122 | 2.9205 | 1.7935 | 2.784 | 3.618 | 3.0993 | 3.649 | 3.0571 | 2.3249 | 3.7255 | 4.2571 | 2.8075 | 3.1884 | 4.6041 | 4.7848
 | 0 | 0.54142 | 0.44142 | 1.165 | 2.3243 | 1.8975 | 1.6463 | 1.5537 | 1.3405 | 2.7581 | 3.3554 | 1.9136 | 4.0992 | 3.0458 | 3.5019 | 2.9485 | 3.6283 | 3.9145 | 3.4832 | 4.8574 | 4.6162
 | 0 | 0.24142 | 1.0414 | 0.88284 | 1.567 | 1.9971 | 2.5472 | 1.5049 | 3.654 | 2.0773 | 3.1966 | 2.3712 | 3.3489 | 2.4918 | 2.4541 | 3.96 | 4.4687 | 3.9712 | 3.8492 | 3.0313 | 3.8786
 | 0 | 0.34142 | 0.9 | 0.5 | 1.8227 | 1.8913 | 1.9527 | 2.0729 | 1.9987 | 2.3757 | 2.8922 | 1.8828 | 2.9451 | 2.6107 | 2.8527 | 9.8556 | 4.3122 | 3.3728 | 5.1902 | 4.7047 | 4.9077
 | 0 | 0.24142 | 0.72426 | 1.2479 | 1.8981 | 1.5657 | 1.5857 | 1.1886 | 1.8971 | 1.9936 | 2.4642 | 2.7551 | 9.7015 | 3.0399 | 2.6866 | 2.7654 | 3.511 | 2.1014 | 2.2147 | 5.0016 | 2.4759
 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5893 | 1.743 | 2.565 | 2.4985 | 1.7314 | 1.7365 | 2.4577 | 2.7361 | 2.1247 | 3.2438 | 3.5057 | 13.8981 | 3.1181 | 2.4022 | 2.2612 | 4.0293 | 3.7633 | 2.8998
 | 0 | 0.2 | 0.96569 | 1.2634 | 1.7595 | 1.7886 | 1.3434 | 1.6113 | 1.5365 | 2.5796 | 1.7291 | 3.0469 | 2.3984 | 3.5181 | 3.1122 | 2.8158 | 2.3388 | 22.5701 | 2.7916 | 13.9917 | 4.8233
 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.86569 | 0.82361 | 0.96503 | 1.493 | 2.1188 | 2.14 | 2.4892 | 2.5828 | 2.0832 | 2.604 | 3.3235 | 2.9016 | 3.5835 | 3.036 | 6.6773 | 3.5396 | 2.7675 | 4.2355
 | 0 | 0.2 | 1.6365 | 0.7 | 1.8822 | 1.3301 | 2.2936 | 2.0615 | 1.6064 | 2.2236 | 2.579 | 2.6637 | 3.2161 | 6.1794 | 4.086 | 2.5079 | 3.4292 | 3.7238 | 3.0695 | 2.9127 | 2.9367
単位は物体長/10
教示誤差は分散、再現誤差は標準偏差

## Slide 25: 結果
単位は物体長/10
教示誤差は分散、再現誤差は標準偏差
Chart: 赤を橙に近づける
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0.4 | 0.78284 | 1.2398 | 1.0414 | 1.3886 | 1.6492 | 2.1507 | 33.5299 | 13.9749 | 2.0941 | 2.5866 | 2.5737 | 3.4033 | 2.9873 | 3.251 | 5.0623 | 3.4543 | 3.93 | 3.6725 | 2.9291 | 3.2685
 | 0.4 | 0.84142 | 0.7 | 1.3122 | 1.4634 | 1.8797 | 1.465 | 2.2922 | 2.2699 | 3.6169 | 2.6134 | 2.9857 | 2.4107 | 4.846 | 3.3488 | 7.3102 | 3.5197 | 2.2813 | 4.1293 | 3.0386 | 6.1908
 | 0.64142 | 0.76503 | 1.2886 | 1.2301 | 1.5641 | 1.432 | 1.7543 | 2.1602 | 2.3256 | 2.7848 | 2.6035 | 2.0543 | 1.9822 | 2.6041 | 3.6992 | 6.2026 | 2.864 | 4.8936 | 4.1207 | 4.4946 | 3.3623
 | 0.88284 | 0.68284 | 1.2236 | 0.80645 | 1.6049 | 2.4534 | 1.7964 | 1.9936 | 3.4256 | 4.2166 | 2.98 | 3.3083 | 3.2184 | 4.5787 | 2.7861 | 2.3144 | 2.9629 | 4.6692 | 6.2603 | 4.9508 | 6.062
 | 0.3 | 0.76503 | 1.3243 | 1.3236 | 1.3129 | 2.2347 | 2.1527 | 2.3556 | 2.7335 | 1.5721 | 3.72 | 2.7177 | 3.4483 | 2.596 | 2.804 | 4.606 | 5.0451 | 6.2036 | 2.8831 | 4.3145 | 5.3492
 | 0.5 | 0.88284 | 1.835 | 1.9285 | 1.2893 | 2.5558 | 8.311 | 1.4991 | 2.4093 | 2.2029 | 2.1285 | 3.9296 | 4.219 | 3.4048 | 3.0386 | 3.1335 | 4.0068 | 3.7181 | 2.5847 | 4.6417 | 4.2885
 | 0.24142 | 1.0414 | 1.3301 | 1.9684 | 1.2657 | 1.5447 | 1.9837 | 2.1964 | 5.042 | 2.4893 | 2.3172 | 2.9802 | 3.791 | 2.3483 | 3.8617 | 3.4566 | 4.7345 | 2.3408 | 3.5298 | 3.0242 | 2.5203
 | 0.4 | 0.74142 | 0.96503 | 1.1828 | 1.9886 | 1.3434 | 2.2424 | 1.7469 | 2.7181 | 2.7285 | 1.8129 | 2.4026 | 2.2463 | 2.8603 | 3.1006 | 4.6699 | 2.7782 | 3.4464 | 5.3207 | 4.7586 | 3.9581
 | 0.54142 | 0.64142 | 0.56503 | 1.4162 | 2.1191 | 1.9546 | 1.6064 | 2.54 | 2.0964 | 2.8127 | 4.1314 | 3.0002 | 3.3159 | 3.4459 | 3.7237 | 2.5825 | 3.6722 | 2.7963 | 2.9647 | 4.1289 | 3.0453
 | 0.58284 | 0.64142 | 34.6655 | 1.2479 | 1.7463 | 2.3467 | 8.1675 | 2.2356 | 2.0718 | 2.0951 | 2.9167 | 2.7786 | 3.1684 | 3.0797 | 2.5864 | 4.0914 | 4.4614 | 2.4198 | 3.033 | 4.5292 | 3.1888
 | 0.44142 | 0.24142 | 1.3256 | 1.4307 | 1.2236 | 1.7521 | 1.8046 | 1.9838 | 1.5233 | 2.8035 | 1.9797 | 3.2129 | 3.3204 | 2.9187 | 3.112 | 3.4896 | 3.8782 | 4.3256 | 4.122 | 2.6962 | 2.4804
 | 0.82426 | 1.2828 | 1.3434 | 1.2576 | 1.2479 | 2.2715 | 1.5301 | 1.6828 | 1.9365 | 1.7877 | 3.2974 | 2.8701 | 3.1524 | 2.913 | 3.2536 | 3.2449 | 4.2319 | 2.8748 | 3.9756 | 2.724 | 3.7534
Chart: 赤を緑から遠ざける
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0 | 0.1 | 0.42361 | 1.7803 | 1.5479 | 1.1301 | 1.7528 | 2.3097 | 2.7601 | 2.3725 | 2.2247 | 2.7323 | 2.5055 | 2.0383 | 4.6716 | 3.9596 | 2.1463 | 5.7564 | 3.6658 | 5.0524 | 3.9914
 | 0 | 0.5 | 2.1634 | 1.3243 | 1.9463 | 2.1844 | 1.2064 | 2.2531 | 2.568 | 1.8586 | 1.8985 | 2.4004 | 3.3725 | 3.0403 | 4.2885 | 11.3866 | 4.5121 | 3.5521 | 3.0552 | 3.4496 | 3.5692
 | 0 | 0.3 | 1.3537 | 1.5479 | 2.065 | 1.4055 | 1.2952 | 1.2256 | 1.7596 | 2.0708 | 3.1198 | 1.9463 | 2.1078 | 2.9783 | 2.354 | 2.4348 | 3.2765 | 4.2627 | 3.2353 | 3.1362 | 3.6665
 | 0 | 0.3 | 1.0414 | 1.0414 | 2.7511 | 2.0481 | 1.6359 | 2.0721 | 1.8227 | 1.9256 | 2.8855 | 4.0104 | 2.5897 | 3.5479 | 2.7091 | 2.4571 | 3.9616 | 3.5181 | 13.7044 | 3.7424 | 91.4809
 | 0 | 0.3 | 0.64142 | 1.6164 | 1.5831 | 1.602 | 1.7365 | 1.7078 | 2.5888 | 2.9068 | 2.2632 | 2.0942 | 4.2259 | 3.1242 | 2.8195 | 18.4765 | 2.8492 | 8.2788 | 4.4114 | 3.8943 | 4.2788
 | 0 | 0.3 | 0.88284 | 1.065 | 1.7527 | 1.6944 | 2.2385 | 1.8641 | 2.7332 | 1.6952 | 2.4134 | 2.1695 | 2.2103 | 4.1146 | 3.5303 | 2.9236 | 3.938 | 14.6222 | 3.817 | 3.6039 | 7.0503
 | 0 | 0.3 | 1.5243 | 1.3064 | 1.5768 | 1.8634 | 1.2414 | 1.6839 | 2.1122 | 3.1036 | 2.6246 | 3.6337 | 2.2049 | 2.4651 | 2.2942 | 4.5965 | 3.3249 | 26.0723 | 3.6176 | 4.1273 | 4.9418
 | 0 | 0.2 | 0.98284 | 3.1465 | 1.3708 | 1.3064 | 2.366 | 2.5703 | 2.1634 | 2.8655 | 3.2374 | 2.5756 | 2.4311 | 3.6925 | 3.9737 | 3.0886 | 3.8289 | 3.2542 | 2.887 | 4.9295 | 3.5272
 | 0 | 0.1 | 1.4893 | 0.7 | 1.7211 | 1.8405 | 1.8994 | 2.2628 | 1.7942 | 3.3822 | 3.2595 | 1.9699 | 2.5447 | 3.6954 | 2.4317 | 2.3133 | 3.6562 | 4.2656 | 3.6475 | 3.4355 | 3.3765
 | 0 | 0.1 | 1.0886 | 1.7537 | 1 | 1.6233 | 2.17 | 2.5663 | 11.9467 | 2.1107 | 1.4064 | 2.5718 | 3.0241 | 2.7876 | 2.9777 | 4.3277 | 4.0808 | 3.6158 | 4.0315 | 2.3084 | 2.6741
 | 0 | 0.3 | 1.3828 | 1.6886 | 1.4114 | 1.9991 | 2.1586 | 1.7425 | 2.1645 | 2.396 | 3.1811 | 2.3862 | 4.0663 | 3.4192 | 16.0879 | 4.0579 | 3.8878 | 2.9001 | 3.2374 | 3.3013 | 40.3612
 | 0 | 0.64142 | 0.5 | 2.977 | 1.0886 | 1.7641 | 2.4033 | 1.6951 | 2.4123 | 2.2661 | 2.5716 | 2.066 | 2.337 | 3.2659 | 1.9498 | 2.8604 | 4.1792 | 5.2131 | 3.118 | 3.6563 | 5.5138

## Slide 26: 結果
単位は物体長/10
教示誤差は分散、再現誤差は標準偏差
Chart: 等間隔に赤、黄、青と並べる
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0 | 0.5 | 0.72361 | 0.92361 | 1.4886 | 1.2064 | 2.3467 | 1.9424 | 2.2476 | 8.294 | 1.7578 | 2.7182 | 2.4127 | 3.168 | 3.4426 | 3.7602 | 50.1206 | 12.477 | 13.21 | 3.24 | 2.0849
 | 0 | 0.3 | 1.0064 | 0.82426 | 0.93006 | 1.7227 | 1.3366 | 1.6182 | 6.1472 | 2.0936 | 2.2935 | 13.7179 | 43.3016 | 8.1077 | 2.7114 | 14.0822 | 27.4149 | 2.2285 | 10.4858 | 52.68 | 3.7867
 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2951 | 0.74142 | 0.98284 | 1.9143 | 1.565 | 11.004 | 2.6735 | 2.3543 | 3.2286 | 6.3887 | 3.2938 | 25.3924 | 2.0773 | 3.2125 | 2.9599 | 3.2428 | 102.7238 | 3.3667
 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.3071 | 1.893 | 1.4492 | 1.6301 | 2.4298 | 1.4773 | 2.2103 | 3.1456 | 2.8997 | 9.7358 | 44.1588 | 2.789 | 3.3657 | 2.6705 | 102.0248 | 2.5108 | 7.3319 | 121.8558
 | 0 | 0.2 | 0.82361 | 0.64142 | 2.0084 | 1.7227 | 1.8641 | 1.2256 | 2.9197 | 2.2376 | 75.3243 | 1.6951 | 2.2408 | 1.7964 | 1.8153 | 7.8644 | 2.3035 | 2.9605 | 3.6688 | 23.3894 | 3.1267
 | 0 | 0.3 | 1.1414 | 0.64142 | 1.7113 | 1.2243 | 0.94142 | 2.0893 | 1.8301 | 2.4906 | 2.7246 | 2.4856 | 3.3691 | 2.5611 | 3.2308 | 7.7749 | 2.3745 | 3.2712 | 2.5244 | 18.3761 | 21.1789
 | 0 | 0.34142 | 0.4 | 0.78863 | 0.96503 | 1.7122 | 1.165 | 1.9113 | 1.8049 | 1.6567 | 3.3399 | 3.393 | 2.0513 | 12.4005 | 2.9204 | 96.1105 | 13.6972 | 12.4295 | 29.3427 | 2.3134 | 3.5625
 | 0 | 0.42361 | 0.52361 | 0.88284 | 1.6886 | 1.0243 | 1.5301 | 1.4819 | 2.9178 | 2.9936 | 3.0821 | 1.9423 | 3.2074 | 4.0762 | 2.9049 | 13.8052 | 48.1506 | 35.7097 | 3.1697 | 79.8514 | 5.9668
 | 0 | 0.3 | 0.62361 | 1.9602 | 0.7 | 1.5828 | 0.94721 | 1.7609 | 2.3211 | 1.7122 | 1.7434 | 2.8472 | 13.9965 | 3.3411 | 2.3356 | 3.2728 | 3.2788 | 24.5652 | 67.632 | 2.997 | 15.4706
 | 0 | 0.2 | 0.88284 | 1.265 | 2.1016 | 1.2606 | 2.1514 | 2.3499 | 1.4064 | 1.9405 | 2.4838 | 2.5178 | 2.3694 | 17.8356 | 2.966 | 13.1954 | 3.138 | 2.1078 | 2.5611 | 91.8768 | 4.1096
 | 0 | 0.1 | 0.68284 | 0.94142 | 1.7773 | 1.5479 | 2.3166 | 1.4227 | 1.5595 | 1.8886 | 2.3877 | 2.5442 | 3.1218 | 2.6882 | 1.7107 | 1.6434 | 2.9105 | 2.5896 | 3.6094 | 49.7506 | 3.3246
 | 0 | 0.3 | 0.92361 | 0.5 | 0.82426 | 1.4861 | 2.5678 | 1.8016 | 1.9848 | 2.9108 | 1.2576 | 9.2048 | 2.1434 | 19.8728 | 4.3976 | 41.7436 | 62.9798 | 3.2378 | 3.377 | 2.8223 | 16.7643
Chart: 時計回りに赤、緑、青と並べる
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
 | 0.2 | 0.24142 | 0.24142 | 0.68284 | 2.8497 | 2.512 | 1.8576 | 8.1787 | 3.1492 | 2.0438 | 2.4142 | 2.6441 | 3.259 | 3.7048 | 4.1793 | 4.0047 | 94.761 | 4.0601 | 4.6999 | 3.7764 | 3.3408
 | 0.3 | 0.56503 | 1.0657 | 2.559 | 1.8641 | 1.7537 | 1.8969 | 1.5064 | 1.3677 | 2.2666 | 2.7818 | 1.9389 | 2.9654 | 3.2728 | 4.1379 | 4.0042 | 4.1227 | 3.5728 | 3.2739 | 3.8589 | 4.0096
 | 0.2 | 0.7 | 1.1301 | 1.4064 | 0.96569 | 115.2593 | 1.5055 | 1.3715 | 3.4278 | 2.6215 | 2.2861 | 2.5764 | 3.2511 | 2.9058 | 3.3809 | 3.0784 | 58.785 | 3.1661 | 13.8299 | 3.4357 | 1.6469
 | 0.1 | 1.1886 | 0.64142 | 2.043 | 1.2227 | 1.9418 | 2.7187 | 1.6942 | 1.3715 | 2.0757 | 2.3567 | 2.8588 | 3.5097 | 64.8478 | 3.176 | 4.2343 | 2.5911 | 3.6879 | 10.3661 | 3.3196 | 3.3414
 | 0.3 | 0.8 | 1.0064 | 1.1162 | 2.7782 | 2.2356 | 1.8699 | 50.3861 | 1.8884 | 2.7029 | 2.1247 | 2.265 | 3.0657 | 3.4874 | 3.7496 | 2.6986 | 3.1277 | 54.7641 | 2.8685 | 4.6103 | 11.1337
 | 0.2 | 0.3 | 0.64142 | 1.2414 | 1.4359 | 1.4122 | 1.9877 | 2.3583 | 1.365 | 2.4661 | 32.7842 | 2.2344 | 2.7364 | 2.9445 | 1.968 | 3.9124 | 5.79 | 3.4335 | 3.8238 | 4.7621 | 2.6376
 | 0.1 | 0.24142 | 1.2472 | 0.78284 | 1.718 | 1.7813 | 2.6605 | 1.901 | 2.9972 | 2.8336 | 2.6632 | 2.639 | 1.9479 | 3.6287 | 106.6102 | 3.8042 | 3.3733 | 3.0244 | 4.4106 | 3.0792 | 3.7579
 | 0.2 | 2.1938 | 0.64142 | 1.1479 | 1.3537 | 1.6715 | 1.7813 | 1.8991 | 2.4902 | 2.6906 | 3.2979 | 2.6912 | 4.0901 | 2.9138 | 19.4141 | 3.4402 | 1.901 | 3.5217 | 2.5049 | 4.4131 | 3.0184
 | 0.14142 | 0.34142 | 0.54142 | 1.2479 | 1.4463 | 2.9044 | 2.202 | 1.5537 | 2.1695 | 3.2833 | 2.6262 | 3.0802 | 2.6599 | 3.7668 | 3.6967 | 2.6026 | 3.0199 | 3.7978 | 10.9727 | 3.5366 | 101.2951
 | 0 | 0.4 | 1.0657 | 1.1893 | 1.6472 | 1.8075 | 1.3715 | 1.9481 | 2.7732 | 68.6965 | 3.4597 | 2.3806 | 3.4763 | 4.2927 | 2.418 | 2.8485 | 2.0918 | 3.8476 | 3.7566 | 3.0536 | 71.552
 | 0 | 0.4 | 0.98284 | 1.0657 | 1.7386 | 2.3562 | 2.6314 | 63.901 | 4.3775 | 2.0424 | 53.0581 | 2.6645 | 2.9397 | 2.6483 | 3.5499 | 3.0197 | 4.8279 | 4.2246 | 2.7126 | 4.2673 | 3.1024
 | 0.24142 | 1.1893 | 1.1414 | 1.5576 | 1.6848 | 1.6492 | 1.9567 | 2.1602 | 1.4233 | 2.7171 | 1.8378 | 3.9131 | 4.1348 | 2.965 | 4.5614 | 3.4947 | 3.3315 | 3.5717 | 3.7853 | 4.3244 | 30.71